РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН ZN 23/45

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PERROT /ГЕРМАНИЯ/

ВНОСИТЕЛ: АКВАМАТ 2000 ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работен радиус:	           28,0-52,0 m/rad.

- Водна консумация:	           12,08 – 64,4m³/h

- Работно налягане:	            3,0 – 8,0 bar

- Ъгъл на водната струя:	23°/40°/45°

- Вход:		                        2½“ вътрешна резба

- Изработен е от алуминий

- Разпръсквач с бавно въртене

- За поливане на пасища, захарна тръстика, царевица, градинарство и футболни игрища.

- ZN45W е подходящ за запрашени производства като въгледобив и др.

ТАБЛИЦА:

- РАБОТНО НАЛЯГАНЕ-ДЕБИТ СПОРЕД ПОЛЗВАНИТЕ ДЮЗИ

- ПОЛИВНА НОРМА СПОРЕД СХЕМАТА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕР ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ТАБЛИЦАТА:

Ако се използва дюза 14 мм.

( при налягане 4 бара работния радиус на разпръсквач ZN23W е 33.5 м., а водната консумация 13.95 м³/ч.

( При същите дюза и налягане, разположението на разпръсквачите се препоръчва да бъде:

- при правоъгълна схема 36 х 36 м.

- при триъгълна схема 42 х 36 м.

“АКВАМАТ 2000” ООД

Офис-София, тел: 02/ 943 00 00, факс: 02/ 943 44 22

Офис-Бургас, тел: 056/ 828 555, факс: 056/ 824 666

Офис-Пловдив, тел: 032/ 635 434, факс: 032/ 635 433

Склад-Пловдив, тел./факс: 03104/ 288